Auteurs : PAPIN Nicolas, DRONY Matthieu et VERNERIE Matthieu Relecture : ROBIN Eric et PAPIN Nicolas Version 2.0 – 25 Août 2004

SUPINFO - Ecole Supérieure d’Informatique de Paris 23. rue de Château Landon 75010 Paris Site Web : http://www.supinfo.com

Table des matières

Chapitre 1 – Introduction aux réseaux	3

Conversions	3

Chapitre 2 – Modèles OSI et TCP/IP	4

Compréhension et mémorisation	4

Chapitre 3 – Couche 1 : Médias et équipements réseau	6

Câblage et signaux	6

Médias optiques	7

Réseaux Wireless	8

Chapitre 4 – Couche 2 : Technologies Ethernet	10

Analyse de trames	10

Domaines de collision	11

Chapitre 6 – Couche 3 : IP	13

Adressage	13

Chapitre 7 – Couche 3 : Subnetting	15

Observations et exercices simples	15

Etudes de cas	16

Chapitre 9 – Couche 4 : Couche transport	19

Numéros de port et flux	19

Chapitre 11 – Couche 6 : Couche présentation	23

Recherches et documentation	23

Chapitre 12 – Couche 7 : Couche application	25

Analyse de données	25

Chapitre 1 – Introduction aux réseaux

Conversions

- Conversions dans les différentes bases

- Complétez les deux tableaux de nombres ci-dessous :

| Base Nombre Base Nombre 10 125 2 1111101 10 92 2 1011100 10 27 2 11011 10 203 2 11001011 10 255 2 1111111 2 0000 0110 10 6 2 0110 0101 10 101 2 1000 1110 10 142 2 1010 1111 10 175 2 1100 0000 10 192 16 A1 10 161 16 F2 10 242 16 E2A 10 3626 16 3B 10 59 16 14D 10 333 16 1F 2 11111 16 2C 2 101100 16 9E 2 10011110 16 3B 2 111011 16 B6 2 10110110 | Base Nombre Base Nombre 10 18 8 22 10 24 7 33 10 44 6 112 10 19 5 34 10 120 4 1320 16 80 10 128 16 D7 10 215 16 3F 10 63 16 AD 10 173 16 FF 10 255 2 0001 0110 16 16 2 0010 0101 16 25 2 1100 1110 16 CE 2 1000 1111 16 8F 2 1100 0011 16 C3 10 112 16 70 10 28 16 1C 10 236 16 EC 10 59 16 3B 10 18 16 12 |
| --- | --- |

- Termes et unités de mesure

- Quel terme désigne la capacité de débit d’un réseau ?

La bande passante

- Quelle unité utilise-t-on pour mesurer celle-ci ?

Megabits

- Combien représentent 512 Kbits/s dans l’unité standard utilisée ?

0,5 Mbits

- Un téléchargement se déroule à 37 Ko/s. Le débit théorique de la liaison est de 512 Kbits/s. Quel pourcentage de la bande passante est utilisé ?

57%

Chapitre 2 – Modèles OSI et TCP/IP

Compréhension et mémorisation

- Modèle OSI

- Associez au numéro de chaque couche du modèle OSI son nom ainsi que sa fonction principale :

| Numéro de couche | Nom | Fonction principale |
| --- | --- | --- |
| 7 | Application | Communication avec les logiciels |
| 6 | Présentation | Gestion de la Syntaxe |
| 5 | Session | Contrôle du dialogue |
| 4 | Transport | Qualité de la transmission |
| 3 | Réseau | Selection du chemin |
| 2 | Liaisons de données | Preparation a l’envoi |
| 1 | Physique | Envoi sur le media physique |

- Indiquez l’unité de données de protocole pour chaque couche du modèle OSI :

| Numéro de couche | PDU correspondant |
| --- | --- |
| 7 | Données |
| 6 |  |
| 5 |  |
| 4 | Segment |
| 3 | Paquet |
| 2 | Trame |
| 1 | bit |

- Dans le tableau suivant, il faut faire correspondre quelques exemples de protocoles et dispositifs à chacune des couches du modèle OSI :

| Numéro de couche | Exemples | Dispositifs |
| --- | --- | --- |
| 7 | http |  |
| 6 | Html |  |
| 5 | Nfs |  |
| 4 | TCP/UDP |  |
| 3 | IP, IPX, Apple talk |  |
| 2 | CSMACD |  |
| 1 | Type de cable |  |

- Comparaison entre modèles OSI et TCP/IP

- Donnez la correspondance entre les couches du modèle OSI et celles du modèle TCP/IP :

| Couche du modèle OSI | Couche du modèle TCP/IP |
| --- | --- |
| Application | Application |
| Présentation |  |
| Session |  |
| Transport | Transport |
| Réseau | Internet |
| Liaison de données | Accès réseau |
| Physique |  |

Chapitre 3 – Couche 1 : Médias et équipements réseau

Câblage et signaux

- Réalisation d’un câble UTP

- Réalisez au choix l’un des câbles suivants :

  - Câble droit

  - Câble croisé

- Aidez-vous des codes couleurs normalisés présents dans l’essentiel de cours.

- Testez-le à l’aide d’un testeur de câble, afin de vous assurer du bon fonctionnement de ce dernier.

- Théorie sur les câbles UTP

- Quel avantage tire-t-on des câbles à paires torsadées ?

Permet un effet renforcé d’annulation du chp magnetique interne au cable

Atténuation du chp magnetiq

- Quels appareils ou équipements peuvent causer du bruit sur un signal transmis sur un câble en cuivre ?

Sensibles aux interferences (telephone, micro onde, moteurs electriques..)

- D’après la norme EIA/TIA-568, quelles sont les paires utilisées pour l’émission/réception des données ?

Les paires utilisées sont 1 et 2 en émission et  3 et 6 en réception.

- Vérification de câbles

- Le dB est une unité de mesure permettant de quantifier la variation de puissance d’un signal (aussi appelé le gain). Il est donc utile pour vérifier la qualité d’un câble ou d’une transmission plus généralement (radio ou fibre optique).

- Voici les formules vous permettant d’effectuer tous les calculs :

| G = 10 log (Pfinal/Pinit) | G = Gain en dB, P = Puissance du signal en Watts |
| --- | --- |
| G = 20 log (Vfinal/Vinit) | V = Voltage du signal en Volts |
| Inverse de f(x) = log (x) est f(y) = 10y |  |

- A l’aide de la formule suivante (vue dans le cours), compléter le tableau :

| Type de média | Signal initial | Signal final | Gain | Cause(s) possible(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câble UTP | 1 Volt | 2 (V | -114 dB | Connecteurs defectueux |
| Câble UTP | 5 Volts | 7,06 v | 3 dB | Collisions et bruits |
| Liaison radio | 1 mW | 2 (W | -30 dB | Mauvaise condition d’environement |
| Fibre optique | 1 mW | 4*10^(-12) | -84 dB | Probleme au niveau des connecteurs |

Chapitre 3 – Couche 1 : Médias et équipements réseau

Médias optiques

- Caractéristiques

- Complétez ce tableau de comparaison entre les modes de transmission monomode et multimode :

| Caractéristique | Monomode | Multimode |
| --- | --- | --- |
| Source lumineuse utilisée | Laser | LED ( diodes) |
| Connecteur utilisé | ST | SC |
| Nombre de faisceaux lumineux | 1 | Pas de limite |
| Distance maximale | 3KM | 2KM |
| Lieu(s) d’utilisation | Liaison entre immeubles (MAN) | Liaison entre plusieurs LAN ds un seul immeuble |

- Quels sont les 3 matériaux qui composent un câble en fibre optique et quelle est leur fonction ?

Enveloppe protectrice : protéger la fibre

Gaine optique : conserve l’intégrité du signal, permet la réflexion interne du signal

Cœur : sert à propager le signal

Chapitre 3 – Couche 1 : Médias et équipements réseau

Réseaux Wireless

- Généralités

- Donnez les caractéristiques des 3 types de standard de réseaux Wireless IEEE 802.11 actuellement utilisés en remplissant ce tableau :

| Norme | Vitesse théorique maximale | Plage de fréquence utilisée |
| --- | --- | --- |

- Une entreprise dispose actuellement d’un réseau IEEE 802.11b. Celle-ci souhaiterait augmenter la bande passante de son réseau sans fil, sans pour autant demander à tous ses utilisateurs clients de changer leurs équipements. Quelle norme(s) les nouveaux Access Points devraient supporter pour remplir toutes les conditions énumérées précédemment ?

- A quel équipement réseau filaire peut-être assimilé la partie radio d’un Access Point ?

- Cas d’implémentation

- Dans une pièce de 80 mètres de largeur sans obstacles (conditions optimales), votre entreprise souhaite installer un WLAN. vous disposez de 2 Access Points, et le roaming doit être possible.

- Faîtes un schéma représentant l’implémentation, en prenant soin d’indiquer un maximum d’informations :

| Schéma d’implémentation |  |
| --- | --- |

- Quel est le rayon d’action maximal d’un Access Point dans ces conditions optimales ?

- Quelle distance maximale peut séparer les 2 Access Points ?

- Quelle longueur maximale va-t-on pouvoir couvrir ?

- Vérifiez que la zone de roaming est assez large :

- On détecte des interférences sur ce WLAN, quels appareils peuvent être l’origine de ces interférences ?

Chapitre 4 – Couche 2 : Technologies Ethernet

Analyse de trames

- Capture de trames

- Voici ci-dessous une capture de trame ARP :

| Capture de trames |  |
| --- | --- |

Frame 1 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)

Arrival Time: Aug 23, 2004 10:51:56.093398000

Time delta from previous packet: 0.000000000 seconds

Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds

Frame Number: 1

Packet Length: 60 bytes

Capture Length: 60 bytes

Ethernet II, Src: 00:04:23:8b:ac:1b, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff

Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)

Source: 00:04:23:8b:ac:1b (172.16.104.4)

Type: ARP (0x0806)

Trailer: 00000000000000000000000000000000...

Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (0x0001)

Protocol type: IP (0x0800)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: request (0x0001)

Sender MAC address: 00:04:23:8b:ac:1b (172.16.104.4)

Sender IP address: 172.16.104.4 (172.16.104.4)

Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00_00:00:00)

Target IP address: 172.16.157.63 (172.16.157.63)

- Analyse de trames

- Quel est le rôle des trames ARP ?

- Quelle est la longueur d’une trame ARP ?

- Dans une trame Ethernet, le type de protocole (ARP, TCP, etc.) est précisé et a une valeur en hexadécimal. Quelle est la valeur hexadécimale représentant le protocole ARP ?

- Sur quel protocole de couche 3 reposent les requêtes ARP ? Quelle est la valeur hexadécimale le représentant ?

Chapitre 5 – Couche 2 : Commutation Ethernet

Domaines de collision

- Contexte textuel

- Indiquez dans les cas suivants le nombre de domaines de collision résultant :

| Contexte | Nombre de domaines de collision |
| --- | --- |
| 2 stations, un répéteur, 2 stations | 1 |
| 4 stations reliées à un concentrateur ainsi qu’un serveur | 1 |
| 1 concentrateur avec 3 stations, relié à un autre concentrateur interconnectant 4 stations | 1 |
| 1 concentrateur avec 4 stations, relié par 1 routeur à 1 concentrateur avec 3 stations | 2 |

- Contexte visuel

Topologie réseau n°1

- Quel est le nombre de domaines de collision dans le réseau ci-dessus :

4

Topologie réseau n°2

- Quel est le nombre de domaines de collision dans le réseau ci-dessus :

12

Chapitre 6 – Couche 3 : IP

Adressage

- Résolution d’adresses

- Le tableau ci-dessous montre les adresses IP et MAC de 5 stations interconnectées et faisant partie du même réseau IP :

| Adresse | Station 1 | Station 2 | Station 3 | Station 4 | Station 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAC | 0028AF86CE51 | 0028AF86CF51 | 0028AFG6CD51 | 0028AF86CFF1 | 0028AF86CD1 |
| IP | 126.0.0.128 | 126.0.0.213 | 126.0.0.317 | 126.0.0.244 | 126.0.0.99 |

- Relevez les 3 erreurs existant dans les adresses de ces 5 stations :

| Station | Station 3 | Station 5 | Station 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Problème avec explications | L’adresse IP n’est pas bonne | Mauvaise adresse MAC | G n’existe pas en héxadécimal |

- Classes d’adresses

- Complétez le tableau suivant :

| Adresse IP | Classe | Privée/publique/réservée ? |
| --- | --- | --- |
| 10.0.3.45 | A | Privée |
| 172.16.0.1 | B | Privée |
| 121.34.0.34 | A | Public |
| 134.156.87.5 | B | Public |
| 192.168.0.2 | C | Privé |
| 224.0.0.1 | D | Réservée |
| 221.12.21.75 | C | Public |
| 172.16.8.3 | B | Privée |
| 192.168.0.5 | C | Privée |
| 127.0.0.1 | A | Réservée |
| 255.255.255.255 | E | Réservée |

- Parmi les adresses du tableau suivant, quelles sont celles pouvant être attribuées par un FAI ?

| Adresse | Attribuable par un FAI ? |
| --- | --- |
| 10.0.1.2 | Non |
| 115.3.4.5 | Oui |
| 244.0.1.7 | Non |
| 151.34.65.2 | Oui |
| 127.34.78.2 | Non |
| 172.23.89.23 | Non |
| 181.45.63.89 | Oui |
| 192.168.34.73 | Non |

- Domaines de broadcast

Topologie réseau n°1

- Combien y a-t-il de domaines de broadcast dans le réseau ci-dessus ?

Il y a domaines de broadcast sur chaque patte d’un routeur : 5 domaines de broadcast

Ca sert a segmenter en couche 3 .

Chapitre 7 – Couche 3 : Subnetting

Observations et exercices simples

- Observations

- On dispose d’un réseau de classe B avec un masque de sous-réseau de 255.255.240.0.

- Combien de bits ont été empruntés à la partie hôte pour la partie sous-réseau ?

4 ( mettre en binaire et tronqué les 0 ) car 240 = 1111 0000 en binaire

- Combien de sous-réseaux utilisables avons-nous à notre disposition dans ce contexte ?

2^4= 16 (2^4 car 4 bits pour la partie réseau)

- Considérons le réseau 192.168.33.0. Nous utilisons le masque de sous-réseau /28. Quelles sont, parmi les suivantes, les adresses IP utilisables pouvant être attribuées à des hôtes ?

| Adresse IP | Utilisable ? | Si non, pourquoi ? |
| --- | --- | --- |
| 192.168.33.3 | Oui |  |
| 192.168.33.15 | Non | Adresse de broadcast (on compte par 16) |
| 192.168.33.16 | Non | Car adresse de sous réseau |
| 192.168.33.17 | Oui |  |
| 192.168.33.63 | Non | Adresse de broadcast |
| 192.168.33.65 | Oui |  |

- Considérons une station d’un réseau ayant pour adresse IP 134.157.130.45.

- Quelle est la classe d’adresse utilisée ?

Classe B

- Le masque de sous-réseau étant 255.255.255.128, combien de sous-réseaux peuvent être utilisés ?

Masque par défaut : 255.255.0.0

255.255.255.128 = 11111111.11111111.11111111.10000000

Du fait k’on es ds 1classe B, on a 9 bits qui est emprunté d’où 2^9 =512

- Quelle est l’adresse de sous-réseau pour cette station ?

Faire le « ET » entre l’adresse IP et 255.255.255.128, ce qui donne 134.157.130.0

- Exercices simples

- Un ordinateur a pour adresse IP 136.14.2.174/28. Est-ce que cette IP est valide et quelle est l’adresse du sous-réseau de cette station ?

28 bits à 1 ( 255.255.255.11110000 = 255.255.255.240 (masq de ss reseau)

136.14.2.10101100

255.255.255.11110000

=136.14.2.10100000 = 136.14.2.160 (adrs de sous reseau)

on peu faire 2^12 sous résaux, car classe B (16 bits à 1 pour le masq par defaut) : 28-16 = 12

- Un ordinateur a pour adresse IP 10.1.35.14/17. Est-ce que cette IP est valide et quelle est l’adresse de broadcast de cette station ?

17 bits a 1 ( 255.255.128.0(masq de ss reseau)

10.1.00100011.00001110

255.255.10000000.00000000

faut mettre a 1 tous les bits de la partie hote de l’adrs IP de la machine : 10.1.127.255

- Une interface de routeur a pour IP 192.168.17.3/30. Est-ce que cette IP est valide et quelle est l’adresse du sous-réseau pour cette interface de routeur ?

30 bits à 1 (255.255.255.252 (masq de ss reseau)

192.168.17.00000011

255.255.255.11111100

= 192.168.17.0 (adresse du sous réseau)

adresse IP non valide car adresse de broadcast

Chapitre 7 – Couche 3 : Subnetting

Etudes de cas

- Cas n°1

Topologie réseau n°1

- Combien de sous-réseaux doit-on créer au minimum ?

Pareil que pour les domaines de broadcast, 8 sous réseaux

- Combien de bits doit-on emprunter à la partie hôte et combien de sous-réseaux seront ainsi créés ?

2^4 = 16 sous réseaux crées (2^n -2), on emprunte 4 bits

- Quel est le masque de sous réseau ainsi créé ?

255.255.255.240 /28

- Nous allons utiliser la classe d’adresse 192.168.1.0/24.

- Complétez enfin le tableau d’attribution des plages d’adresses :

| Sous-réseau | IP de sous-réseau IP de broadcast | Plage d’adresses utilisables |
| --- | --- | --- |
| LAN n°1 | 192.168.1.16 192.168.1.31 | De 192.168.1.17 à 192.168.1.30 |
| LAN n°2 | 192.168.1.32 192.168.1.47 |  |
| LAN n°3 | 192.168.1.48 192.168.1.63 |  |
| LAN n°4 | 192.168.1.64 192.168.1.79 |  |
| LAN n°5 | 192.168.1.80 192.168.1.95 |  |
| WAN n°1 | 192.168.1.96 192.168.1.111 |  |
| WAN n°2 | 192.168.1.112 192.168.1.127 |  |
| WAN n°3 | 192.168.1.128 192.168.1.143 |  |

- Cas n°2

- Une entreprise dispose d’un réseau Ethernet avec 60 hôtes, supportant le protocole TCP/IP.

- Les informations dont nous disposons sur ce réseau sont :

  - Classe d’adresse utilisée : 193.250.17.0

  - 3 départements : Administratif, commercial et production

  - Ces départements sont reliés à l’aide de routeurs (2 liaisons WAN)

- Les contraintes pour ce réseau sont les suivantes :

  - Chaque département doit avoir son propre sous-réseau.

  - Certaines stations du département de production utilisées sur les chaînes de montage ont déjà une plage d’adresses IP à ne pas modifier (attribuée statiquement). Celle-ci va de 193.250.17.110 à 193.250.17.117.

  - Le département administratif contient 25 hôtes, le département commercial 15 et le département production 20.

- Proposez un masque de sous-réseau en justifiant votre choix :

Il faut 5 sous réseaux (les 3 dptmnt et les 2 WAN)

2^3>5  donc 3bits,

masque de sous réseaux : 255.255.255.224

- Calculer le nombre total d’hôtes que peut contenir chaque sous-réseau :

2^5 – 2 = 30 hôtes

- Complétez le tableau d’attribution des sous-réseaux :

| Sous-réseau | IP de sous-réseau IP de broadcast | Plage d’adresses utilisables | Quelles adresses doivent être configurées sur le DHCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Administratif | 193.250.17.32 193.250.17.63 | De 193.250.17.33 à 193.250.17.62 | Toutes |
| Commercial | 193.250.17.64 193.250.17.95 | De 193.250.17.65 à 193.250.17.94 | Toutes |
| Production | 193.250.17.96 193.250..17.127 | De 193.250.17.97 A 193.250.17.126 | Toutes sauf de 193.250.17.110 à 193.250.17.117 |
| Liaison WAN n°1 | 193.250.17.128 193.250.17.159 | De 193.250.17.129 à 193.250.17.158 | Aucune |
| Liaison WAN n°2 | 193.250.17.160 193.250.17.191 | De 193.250.17.161 à 193.250.17.190 | Aucune |

- Complétez le schéma suivant :

- Cas n°3

- Une entreprise dispose d’un parc informatique de 600 machines réparties équitablement dans 6 services.

- Nous voulons construire l’architecture réseau sur une seule classe d’adresses IP. De plus chaque service doit accéder à des ressources spécifiques dont les autres services ne devront pas disposer.

- Quelle classe d’adresses allez-vous employer ?

- Expliquez, notamment par le calcul, quel masque de sous-réseau vous allez utiliser pour répondre aux contraintes de l’énoncé :

- Quels sont les 6 sous-réseaux que vous allez utiliser pour le réseau de cette entreprise ?

| Sous-réseau n°1 |  |
| --- | --- |
| Sous-réseau n° |  |
| Sous-réseau n° |  |
| Sous-réseau n° |  |
| Sous-réseau n° |  |
| Sous-réseau n° |  |

Chapitre 9 – Couche 4 : Couche transport

Numéros de port et flux

- Numéros de port

- Voici une liste avec des numéros de port et des noms de protocole. Trouvez le numéro de port ou le protocole correspondant :

| Port | Protocole de couche 4 | Numéro de port |
| --- | --- | --- |
|  |  | 21 |
| POP3 |  |  |
|  |  | 443 |
| Telnet |  |  |
| DNS |  |  |
|  |  | 144 |
|  |  | 27015 |
| HTTP |  |  |
| SSH |  |  |
|  |  | 69 |
|  |  | 25 |

- Compléter le tableau avec les plages réservées des ports TCP :

| Type d’application | Plage de ports correspondante |
| --- | --- |
| Publique |  |
| Commerciale |  |
|  | Supérieur à 1023 |

- Analyse de requête Web

- Une requête Web sur la page http://www.labo-cisco.com (172.16.1.10) a été capturée depuis un ordinateur ayant pour IP 172.16.104.38. Nous allons nous intéresser aux segments TCP et UDP.

| Capture – Trafic des requêtes |  |
| --- | --- |

No.     Time        Source                Destination           Protocol Info

275 4.892953    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      3073 > http [ACK] Seq=364 Ack=20441 Win=52560 Len=0

276 4.893038    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     Continuation

277 4.893163    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     Continuation

278 4.893200    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      3073 > http [ACK] Seq=364 Ack=23361 Win=49640 Len=0

279 4.893286    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     Continuation

280 4.893335    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     Continuation

281 4.893365    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      3073 > http [ACK] Seq=364 Ack=25409

288 5.003410    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      [TCP Dup ACK 281#1] 3073 > http [ACK] Seq=364 Ack=25409 Win=51352 Len=0

289 5.013453    172.16.1.10           172.16.104.38         TCP      http > 3072 [ACK] Seq=80437 Ack=1373 Win=16148 Len=0

290 5.013492    172.16.1.10           172.16.104.38         TCP      http > 3073 [ACK] Seq=25409 Ack=364 Win=17157 Len=0

291 5.022946    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      3072 > http [ACK] Seq=1373 Ack=80437 Win=63184 Len=0

292 5.027996    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      [TCP Dup ACK 281#2] 3073 > http [ACK] Seq=364 Ack=25409 Win=64240 Len=0

293 5.040306    172.16.104.38         172.16.1.10           HTTP     GET /images/Charte/WebCisco_05N.gif HTTP/1.1

294 5.041092    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)

295 5.041184    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     Continuation

296 5.041230    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      3072 > http [ACK] Seq=1736 Ack=83045 Win=64240 Len=0

301 5.053659    62.161.94.199         172.16.104.38         TCP      http > 3074 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=17520 Len=0 MSS=1460

302 5.053703    172.16.104.38         62.161.94.199         TCP      3074 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0

303 5.054444    172.16.104.38         172.16.1.10           HTTP     GET /images/Charte/CharteWebCisco_06.gif HTTP/1.1

304 5.055175    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)

305 5.055212    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     Continuation

306 5.055254    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      3073 > http [ACK] Seq=732 Ack=27065 Win=64240 Len=0

307 5.059188    172.16.104.38         62.161.94.199         HTTP     GET /hit.xiti?s=59384&p=&hl=16x24x10&r=1024x768xundefinedx32&ref= HTTP/1.1

308 5.063936    172.16.104.38         172.16.1.10           HTTP     GET /images/Charte/CharteWebCisco_08.gif

| Capture – Requête détaillée |  |
| --- | --- |

No.     Time        Source                Destination           Protocol Info

148 4.639100    172.16.104.38         172.16.1.10           HTTP     GET / HTTP/1.1

Frame 148 (351 bytes on wire, 351 bytes captured)

Arrival Time: Aug 23, 2004 16:24:10.595293000

Time delta from previous packet: 0.000188000 seconds

Time since reference or first frame: 4.639100000 seconds

Frame Number: 148

Packet Length: 351 bytes

Capture Length: 351 bytes

Ethernet II, Src: 00:0a:e6:bb:cf:8d, Dst: 00:e0:18:c3:59:3b

Destination: 00:e0:18:c3:59:3b (172.16.1.10)

Source: 00:0a:e6:bb:cf:8d (172.16.104.38)

Type: IP (0x0800)

Internet Protocol, Src Addr: 172.16.104.38 (172.16.104.38), Dst Addr: 172.16.1.10 (172.16.1.10)

Version: 4

Header length: 20 bytes

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)

0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)

.... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0

.... ...0 = ECN-CE: 0

Total Length: 337

Identification: 0x08e4 (2276)

Flags: 0x04 (Don't Fragment)

0... = Reserved bit: Not set

.1.. = Don't fragment: Set

..0. = More fragments: Not set

Fragment offset: 0

Time to live: 128

Protocol: TCP (0x06)

Header checksum: 0x2f72 (correct)

Source: 172.16.104.38 (172.16.104.38)

Destination: 172.16.1.10 (172.16.1.10)

Transmission Control Protocol, Src Port: 3072 (3072), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 297

Source port: 3072 (3072)

Destination port: http (80)

Sequence number: 1    (relative sequence number)

Next sequence number: 298    (relative sequence number)

Acknowledgement number: 1    (relative ack number)

Header length: 20 bytes

Flags: 0x0018 (PSH, ACK)

0... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set

.0.. .... = ECN-Echo: Not set

..0. .... = Urgent: Not set

...1 .... = Acknowledgment: Set

.... 1... = Push: Set

.... .0.. = Reset: Not set

.... ..0. = Syn: Not set

.... ...0 = Fin: Not set

Window size: 64240

Checksum: 0x9668 (correct)

Hypertext Transfer Protocol

GET / HTTP/1.1\r\n

Request Method: GET

Accept: */*\r\n

Accept-Language: fr\r\n

Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)\r\n

Host: www.labo-cisco.com\r\n

Connection: Keep-Alive\r\n

Cache-Control: no-cache\r\n

Cookie: ASPSESSIONIDCQTRQQQB=PLCMIDDAPCCHGFEBDBIJFFAI\r\n

\r\n

- Quels sont les ports utilisés pour la communication au cours de la requête ?

- Quelle est la taille de la fenêtre initiale ?

- Pourquoi deux accusés de réception sont présents ?

- Quelle est la différence entre les trames TCP et UDP ?

- Citez un exemple d’utilisation des segments UDP :

- Analyse de transmission

- Edward veut transférer un fichier à Bill par Microsoft messenger.

- Le transfert démarre à une vitesse de 115 Kbits/s.

- Pendant le transfert, Bill lance une application peer to peer, gourmande en bande passante.

- Edward voit alors le débit de son envoi diminuer à 25 Kbits/s.

- Il en averti aussitôt Bill qui ferme son application puis termine le téléchargement.

- Expliquer ce qui se passe au niveau du fenêtrage lors des 3 différentes étapes du transfert :

| Explication |  |
| --- | --- |

Chapitre 11 – Couche 6 : Couche présentation

Recherches et documentation

- Expliquez le principe de l’algorithme MD5 :

| MD5 |  |
| --- | --- |

- Qu’est-ce qu’un VPN ? Quel est son principe de fonctionnement, son utilité ?

| VPN |  |
| --- | --- |

Chapitre 12 – Couche 7 : Couche application

Analyse de données

- Analyse de données

- Une requête Web sur la page http://www.labo-cisco.com (172.16.1.10) a été capturée depuis un ordinateur ayant pour IP 172.16.104.38. Nous allons nous intéresser aux informations HTTP.

| Capture – Trafic des requêtes |  |
| --- | --- |

No.     Time        Source                Destination           Protocol Info

275 4.892953    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      3073 > http [ACK] Seq=364 Ack=20441 Win=52560 Len=0

276 4.893038    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     Continuation

277 4.893163    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     Continuation

278 4.893200    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      3073 > http [ACK] Seq=364 Ack=23361 Win=49640 Len=0

279 4.893286    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     Continuation

280 4.893335    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     Continuation

281 4.893365    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      3073 > http [ACK] Seq=364 Ack=25409

288 5.003410    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      [TCP Dup ACK 281#1] 3073 > http [ACK] Seq=364 Ack=25409 Win=51352 Len=0

289 5.013453    172.16.1.10           172.16.104.38         TCP      http > 3072 [ACK] Seq=80437 Ack=1373 Win=16148 Len=0

290 5.013492    172.16.1.10           172.16.104.38         TCP      http > 3073 [ACK] Seq=25409 Ack=364 Win=17157 Len=0

291 5.022946    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      3072 > http [ACK] Seq=1373 Ack=80437 Win=63184 Len=0

292 5.027996    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      [TCP Dup ACK 281#2] 3073 > http [ACK] Seq=364 Ack=25409 Win=64240 Len=0

293 5.040306    172.16.104.38         172.16.1.10           HTTP     GET /images/Charte/WebCisco_05N.gif HTTP/1.1

294 5.041092    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)

295 5.041184    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     Continuation

296 5.041230    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      3072 > http [ACK] Seq=1736 Ack=83045 Win=64240 Len=0

301 5.053659    62.161.94.199         172.16.104.38         TCP      http > 3074 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=17520 Len=0 MSS=1460

302 5.053703    172.16.104.38         62.161.94.199         TCP      3074 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0

303 5.054444    172.16.104.38         172.16.1.10           HTTP     GET /images/Charte/CharteWebCisco_06.gif HTTP/1.1

304 5.055175    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)

305 5.055212    172.16.1.10           172.16.104.38         HTTP     Continuation

306 5.055254    172.16.104.38         172.16.1.10           TCP      3073 > http [ACK] Seq=732 Ack=27065 Win=64240 Len=0

307 5.059188    172.16.104.38         62.161.94.199         HTTP     GET /hit.xiti?s=59384&p=&hl=16x24x10&r=1024x768xundefinedx32&ref= HTTP/1.1

308 5.063936    172.16.104.38         172.16.1.10           HTTP     GET /images/Charte/CharteWebCisco_08.gif

| Capture – Requête détaillée |  |
| --- | --- |

No.     Time        Source                Destination           Protocol Info

148 4.639100    172.16.104.38         172.16.1.10           HTTP     GET / HTTP/1.1

Frame 148 (351 bytes on wire, 351 bytes captured)

Arrival Time: Aug 23, 2004 16:24:10.595293000

Time delta from previous packet: 0.000188000 seconds

Time since reference or first frame: 4.639100000 seconds

Frame Number: 148

Packet Length: 351 bytes

Capture Length: 351 bytes

Ethernet II, Src: 00:0a:e6:bb:cf:8d, Dst: 00:e0:18:c3:59:3b

Destination: 00:e0:18:c3:59:3b (172.16.1.10)

Source: 00:0a:e6:bb:cf:8d (172.16.104.38)

Type: IP (0x0800)

Internet Protocol, Src Addr: 172.16.104.38 (172.16.104.38), Dst Addr: 172.16.1.10 (172.16.1.10)

Version: 4

Header length: 20 bytes

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)

0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)

.... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0

.... ...0 = ECN-CE: 0

Total Length: 337

Identification: 0x08e4 (2276)

Flags: 0x04 (Don't Fragment)

0... = Reserved bit: Not set

.1.. = Don't fragment: Set

..0. = More fragments: Not set

Fragment offset: 0

Time to live: 128

Protocol: TCP (0x06)

Header checksum: 0x2f72 (correct)

Source: 172.16.104.38 (172.16.104.38)

Destination: 172.16.1.10 (172.16.1.10)

Transmission Control Protocol, Src Port: 3072 (3072), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 297

Source port: 3072 (3072)

Destination port: http (80)

Sequence number: 1    (relative sequence number)

Next sequence number: 298    (relative sequence number)

Acknowledgement number: 1    (relative ack number)

Header length: 20 bytes

Flags: 0x0018 (PSH, ACK)

0... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set

.0.. .... = ECN-Echo: Not set

..0. .... = Urgent: Not set

...1 .... = Acknowledgment: Set

.... 1... = Push: Set

.... .0.. = Reset: Not set

.... ..0. = Syn: Not set

.... ...0 = Fin: Not set

Window size: 64240

Checksum: 0x9668 (correct)

Hypertext Transfer Protocol

GET / HTTP/1.1\r\n

Request Method: GET

Accept: */*\r\n

Accept-Language: fr\r\n

Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)\r\n

Host: www.labo-cisco.com\r\n

Connection: Keep-Alive\r\n

Cache-Control: no-cache\r\n

Cookie: ASPSESSIONIDCQTRQQQB=PLCMIDDAPCCHGFEBDBIJFFAI\r\n

\r\n

- Quelle instruction HTML est utilisée pour récupérer une image sur le site ?

- Quel est le rôle des trames "Connection" ?

- En faisant un parallèle au protocole TCP, sous quelle forme se présente les acquittements dans les trames HTTP ?

- Quelle est la valeur hexadécimale du cookie envoyé par Xiti ?

# Text boxes

CCNA 1 - TPs

Théorie des réseaux